## Slide 1
SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE - GA4-220501104-AA1-EV01
Simulacion del esquema de subredes y direccionamiento IPv4 e IPv6
Tutorial paso a paso con Packet Tracer - Proyecto Enter Ltda.
ADSO
Packet Tracer
IPv4 + IPv6
VLSM y VLAN
Centro de Formacion - Servicio Nacional de Aprendizaje
Competencia: Implementar el esquema de subredes y direccionamiento IPv4 e IPv6.

## Slide 2
01 - INTRODUCCION
Ficha tecnica de la evidencia
CODIGO
GA4-220501104-AA1-EV01
PRODUCTO
Archivo de simulacion + tabla de direccionamiento
HERRAMIENTA
Cisco Packet Tracer (.pkt)
ESTRATEGIA
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
PROYECTO
Empresa Enter Ltda. - Sede principal
RESULTADO
Topologia operativa en IPv4 e IPv6 con verificacion
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
2 / 20

## Slide 3
02 - ESCENARIO
Contexto: Proyecto Enter Ltda.
El escenario
Enter Ltda. es una empresa que requiere implementar la infraestructura de red de su sede principal. Un edificio con multiples areas funcionales debe conectarse mediante VLANs, con direccionamiento en IPv4 e IPv6.
Como aprendiz, su rol es el del ingeniero de red que disena, simula y documenta la solucion.
Las 4 areas (VLAN) del edificio
VLAN 10
Administrativa
20 hosts
VLAN 20
Financiera
50 hosts
VLAN 30
Tecnicos
20 hosts
VLAN 40
Visitantes
100 hosts
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
3 / 20

## Slide 4
03 - QUE LOGRARAS
Objetivos de aprendizaje
Disenar
Esquemas de subredes con VLSM en IPv4 y esquemas de subredes IPv6 para cuatro VLAN.
Topologizar
Interconectar todas las VLAN de la sede mediante un router y un switch en Packet Tracer.
Configurar
VLAN, troncales, subinterfaces, enrutamiento IPv6 e interfaces pasivas donde se requiera.
Verificar
Conectividad con ping IPv4/IPv6 y comandos show para validar la implementacion.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
4 / 20

## Slide 5
04 - LO QUE PIDE LA EVIDENCIA
Requerimientos del proyecto
VLAN
Nombre
Hosts req.
Bits host
Mascara optima
VLAN 40
Visitantes
100
7 (2^7=128)
/25 - 255.255.255.128
VLAN 20
Financiera
50
6 (2^6=64)
/26 - 255.255.255.192
VLAN 10
Administrativa
20
5 (2^5=32)
/27 - 255.255.255.224
VLAN 30
Tecnicos
20
5 (2^5=32)
/27 - 255.255.255.224
Principio VLSM (Variable Length Subnet Mask)
Ordene las VLAN de mayor a menor numero de hosts y asigne el bloque mas pequeno que satisfaga cada necesidad. Asi se aprovecha el espacio de direcciones sin desperdicio.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
5 / 20

## Slide 6
05 - FUNDAMENTOS
Conceptos clave antes de empezar
Subred
Division logica de una red IP que reduce el dominio de broadcast y mejora la seguridad y el rendimiento.
VLAN
Segmenta un switch fisico en multiples redes logicas. Los hosts en distintas VLAN no se ven sin enrutamiento.
VLSM
Asigna mascaras de longitud variable a cada subred: menos desperdicio de IPs cuando las VLAN tienen tamanos distintos.
Router-on-a-stick
Un router enruta entre VLAN usando subinterfaces y un enlace troncal 802.1Q al switch.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
6 / 20

## Slide 7
06 - DOS PROTOCOLOS, UNA SOLUCION
IPv4 vs IPv6 en un vistazo
Caracteristica
IPv4
IPv6
Longitud
32 bits (4 octetos)
128 bits (8 grupos de 16 bits)
Formato
Decimal punteado - 192.168.1.1
Hexadecimal - 2001:DB8:ACAD::1
Espacio
~4.3 mil millones de IPs
3.4 x 10^38 direcciones
Mascara
/24, /25, /26 ...
Prefijo /64 tipico por subred
Configuracion
Manual o DHCP
SLAAC, DHCPv6 o manual
Loopback
127.0.0.1
::1
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
7 / 20

## Slide 8
07 - HOJA DE RUTA
Ruta del tutorial paso a paso
Paso 1
Descargar Packet Tracer
Paso 2
Diseno IPv4 con VLSM
Paso 3
Diseno IPv6
Paso 4
Topologia en Packet Tracer
Paso 5
Configurar VLAN en switch
Paso 6
Router-on-a-stick (IPv4)
Paso 7
Habilitar IPv6 en router
Paso 8
Interfaces pasivas
Paso 9
Pruebas de verificacion
Paso 10
Entregables del aprendiz
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
8 / 20

## Slide 9
08 - PREPARACION
Paso 1 - Descargar e instalar Packet Tracer
Proceso de descarga
1. Ingrese a la plataforma Cisco Networking Academy (netacad.com).
2. Inicie sesion con su cuenta institucional o personal.
3. Vaya a la seccion Resources / Packet Tracer.
4. Descargue la version de Packet Tracer compatible con su S.O.
5. Instale siguiendo el asistente y abra la aplicacion.
6. Inicie sesion en Packet Tracer con sus credenciales NetAcad.
Requisitos minimos
- Windows 10/11, macOS o Linux
- 4 GB RAM (recomendado 8 GB)
- 1 GB de disco libre
- Version 8.x o superior
Tip
Si no tiene cuenta, solicite al instructor la inscripcion en el curso Introduction to Networks para acceder gratuitamente a la descarga.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
9 / 20

## Slide 10
09 - SUBNETTING
Paso 2 - Diseno del direccionamiento IPv4 (VLSM)
Red base sugerida: 192.168.1.0/24 - 256 direcciones, 1 red, aplicamos VLSM para obtener 4 subredes
VLAN
Subred
Red
Rango usable
Broadcast
Gateway
/
40 Visitantes
/25
192.168.1.0
.1 - .126
.127
.1
25
20 Financiera
/26
192.168.1.128
.129 - .190
.191
.129
26
10 Administrativa
/27
192.168.1.192
.193 - .222
.223
.193
27
30 Tecnicos
/27
192.168.1.224
.225 - .254
.255
.225
27
Asignacion por tamano: primero Visitantes (/25), luego Financiera (/26) y finalmente las VLAN de 20 hosts (/27). Cada subred no se solapa con la siguiente.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
10 / 20

## Slide 11
10 - IPv6 /64 POR VLAN
Paso 3 - Diseno del direccionamiento IPv6
Prefijo base sugerido: 2001:DB8:ACAD::/48 - cada VLAN usa un /64 (estandar recomendado para subredes IPv6)
VLAN
Prefijo de subred
Gateway (router)
Prefijo
VLAN 10 Administrativa
2001:DB8:ACAD:10::/64
2001:DB8:ACAD:10::1
/64
VLAN 20 Financiera
2001:DB8:ACAD:20::/64
2001:DB8:ACAD:20::1
/64
VLAN 30 Tecnicos
2001:DB8:ACAD:30::/64
2001:DB8:ACAD:30::1
/64
VLAN 40 Visitantes
2001:DB8:ACAD:40::/64
2001:DB8:ACAD:40::1
/64
Buena practica: codifique el numero de VLAN en el cuarto grupo (10, 20, 30, 40) para recordar rapidamente a que red pertenece cada prefijo.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
11 / 20

## Slide 12
11 - ROUTER-ON-A-STICK
Paso 4 - Topologia en Packet Tracer
R1 Router
G0/0 TRUNK 802.1Q
SW1 Switch L2
VLAN 10 Admin
VLAN 20 Finan
VLAN 30 Tecn
VLAN 40 Visit
Por que router-on-a-stick?
Con un solo enlace fisico entre router y switch, el router crea una subinterfaz por VLAN y enruta entre ellas.
Equipos recomendados en Packet Tracer
Router 2911 (o ISR 4331), Switch 2960, PCs (al menos 1 por VLAN), Servidor opcional para pruebas.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
12 / 20

## Slide 13
12 - CLI CISCO IOS
Paso 5 - Crear las VLAN y puertos en el switch
SW1# - configuracion de VLAN y troncal
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Administrativa
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Financiera
SW1(config-vlan)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name Tecnicos
SW1(config-vlan)# vlan 40
SW1(config-vlan)# name Visitantes
SW1(config)# interface range fa0/1-5
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
! ... repetir para rangos de cada VLAN ...
SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
13 / 20

## Slide 14
13 - ROUTER R1
Paso 6 - Subinterfaces en el router (IPv4)
R1# - router-on-a-stick con 802.1Q
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.1.225 255.255.255.224
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.40
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
! Cada subinterfaz es la puerta de enlace de su VLAN
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
14 / 20

## Slide 15
14 - DIRECCIONAMIENTO IPv6
Paso 7 - Habilitar y configurar IPv6 en R1
R1# - configuracion de direcciones IPv6 por VLAN
R1(config)# ipv6 unicast-routing
! --- VLAN 10 --- Administrativa ---
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:10::1/64
! --- VLAN 20 --- Financiera ---
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::1/64
! --- VLAN 30 --- Tecnicos ---
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
R1(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64
! --- VLAN 40 --- Visitantes ---
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.40
R1(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:40::1/64
! Activa ademas link-local con: ipv6 enable
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
15 / 20

## Slide 16
15 - SEGURIDAD DE ENRUTAMIENTO
Paso 8 - Configurar interfaces pasivas
Que es una interfaz pasiva?
Interfaz donde el router NO envia mensajes de protocolo de enrutamiento (Hello de OSPF, updates de RIP), pero SI sigue anunciando la red asociada. Se usa en segmentos LAN finales, como las VLAN de usuarios, para evitar exponer el protocolo a estaciones cliente.
R1# - interfaces pasivas en OSPFv2 / OSPFv3
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0.10
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0.20
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0.30
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0.40
! Alternativa: passive-interface default + no passive-interface <enlace-WAN>
R1(config)# ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)# passive-interface GigabitEthernet0/0.10
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
16 / 20

## Slide 17
16 - VALIDANDO LA RED
Paso 9 - Pruebas de verificacion
Pruebas IPv4
PC-Admin> ping 192.168.1.129
Reply from 192.168.1.129 ...
PC-Financiera> ping 192.168.1.1
Reply from 192.168.1.1 ...
R1# show ip interface brief
SW1# show vlan brief
R1# show ip route
R1# show interfaces trunk
Pruebas IPv6
PC-Admin> ping 2001:DB8:ACAD:20::1
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::1
PC-Tecnicos> ping 2001:DB8:ACAD:40::1
Reply from 2001:DB8:ACAD:40::1
R1# show ipv6 interface brief
R1# show ipv6 route
R1# show ipv6 neighbors
R1# show running-config
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
17 / 20

## Slide 18
17 - ENTREGABLES DEL APRENDIZ
Paso 10 - Producto a entregar
Formato: carpeta comprimida (.zip) que contenga los dos archivos siguientes, subida a la plataforma Zajuna.
Simulacion Packet Tracer
.pkt
Debe incluir:
- Topologia completa (router, switch, PCs)
- VLAN configuradas con su nombre
- Direccionamiento IPv4 + IPv6 aplicado
- Interfaces pasivas configuradas
- Al menos un PC por VLAN con IPs
Tablas de direccionamiento
.xlsx
Debe contener:
- Hoja 1 IPv4: VLAN, red, mascara,
rango usable, broadcast, gateway
- Hoja 2 IPv6: VLAN, prefijo /64,
gateway, tipo de direccion
- Hoja 3 Resumen de VLAN y puertos
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
18 / 20

## Slide 19
18 - ANTES DE ENTREGAR
Criterios de evaluacion y tips clave
Direccionamiento correcto
Sin solapamiento de subredes. Mascara adecuada al numero de hosts.
VLAN bien identificadas
Numero, nombre y puertos asignados coinciden con el requerimiento.
Conectividad intra-VLAN
PCs de la misma VLAN se hacen ping en IPv4 e IPv6.
Conectividad inter-VLAN
PCs de VLAN distintas se hacen ping cruzando R1.
Interfaces pasivas
Aplicadas en las subinterfaces LAN, no en las de gestion/WAN.
Documentacion clara
Tablas legibles, nombres consistentes, capturas de verificacion.
Evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 - Simulacion de subredes y direccionamiento IPv4/IPv6
19 / 20

## Slide 20
Listo para implementar!
Con este tutorial tienes la hoja de ruta completa para entregar la evidencia GA4-220501104-AA1-EV01 y demostrar el dominio del esquema de subredes IPv4 e IPv6.
Cisco NetAcad
netacad.com
Documentacion Cisco IOS
cisco.com/support
Calculadora VLSM
subnet-calculator.com
RFC IPv6
RFC 4291, RFC 8200
SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje
20 / 20